集尘宝-诊室集尘器

使用说明书

（中文版）

天津市精工医疗设备技术有限公司

非常感谢您选用我公司所生产的集尘宝，为正确使用和更好的发挥设备性能，请于使用前仔细阅读本说明书，并请保存好以备查。谢谢！

我公司最新研制集尘宝，采用人体工程学设计，高效集尘滤芯，贯流吸尘风机，led照明，等现代科技，整机，采用铝合金拉伸，注塑外壳，硅橡胶密封护手，适用于口腔诊室内喷砂，打磨，切割，等有尘作业，能有效的吸附各种灰尘，是真是空气的守护神，是口腔医生的好帮手，是口腔诊室的必备工具。

用途

口腔诊室内的喷砂，打磨切割等有尘作业，，

- 技术参数

  - 工作电源：交流220V±22V  50Hz±1Hz

  - 风机功率: 50VA

  - LED照明 12W

- 安装方法。

1、打开包装箱检查机器是否完好。

2、插上电源线。打开红色电源开关，led，照明灯亮，

3、打开绿色开关，内部贯流风机转动。

三：使用方法，

1：将物品放入吸尘箱内，

2：打开电源开关，led灯亮，

3：打开风机开关，开始吸尘，

4：可以开始工作，工作完毕后，关闭仪器，

四、外形与重量

1、机器尺寸：37×32.5×12.5cm ，包装尺寸：46×37.5×24cm

2、净重量：12kg, 毛重: 13kg

五、滤芯的更换，

1、当仪器累计使用500小时，更换滤芯，。

2、将仪器左侧螺丝松掉，依次抽掉垫块，和滤芯，

3，更换新的滤芯 依次放回垫块和螺丝，

4 ，滤芯更换完成，

七、储存环境

温度：-40℃ - 55℃

湿度：≤90％（R.H）

大气压力：50kPa － 106kPa

- 工作环境

温度：大于10℃

湿度：≤80％（R.H）

大气压力：80kPa － 106kPa

信誉卡

尊敬的阁下：

欢迎您使用我公司集尘宝，对您的信任，我公司表示由衷地感谢。本机自售出之日起保修一年。

为了使该机更好地为您服务，以及落实我公司的售后服务，请您在首次使用本机时将此卡寄回公司本部，以便立档。

谢谢

天津市精工医疗设备技术有限公司

地址：天津市东丽区空港经济区西十一道102号  邮编：300300  电话：400-6668102

开户行:工行明华支行     账号:0302071009300008571

税号:120104718247352

网址：www.jinggong-medical.com

使用单位（全称）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

机器名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

使用机器编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿出厂日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

单位地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

单位电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿传真：＿＿＿＿＿＿＿＿邮编：＿＿＿＿＿＿＿

使用单位公章

# Text boxes

——————————————————(————————————————————————————————————————————————————————————————